## Slide 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Présentation du Projet de Fin d’Etudes pour l'obtention du diplôme de Master en :
TIC et Management
Étude et mise en place d’une solution SDN basé sur Kubernetes dans l’infrastructure NFV de Ericsson
Année universitaire : 2021 - 2022
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Ministère de la Postes et des
Télécommunication s
Notes: Mesdames et messieurs, membres de jury, honorable assistance, merci pour votre présence.
Nous avons l’honneur de présenter devant vous, aujourd’hui, notre projet de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de Master en TIC et Management, intitulé «Étude et mise en place d’une solution SDN basé sur Kubernetes dans l’infrastructure NFV de Ericsson» que nous avons réalisé au sein d'Ericsson, sous l'encadrement de Mlle Maria BOUCHAIR et Mr. TALEB Ahmed

## Slide 2
Introduction
SDN & NFV
Problématique
Microservices et conteneurs
Docker et Kubernetes
Mise en place de la solution
Etude Managériale du Projet
Conclusion & Perspectives
Plan de travail
2
Notes: Pour mieux élaborer notre travail, nous avons structuré notre présentation comme suit :
D’abord, nous commençons par une brève introduction,
Puis nous allons effectuer une présentation des deux technologies SDN et NFV ainsi leurs limites, qui expose la problématique et le contexte général du projet.
Après, nous allons présenter quelques notions sur les microservices et les conteneurs.
De plus, nous parlerons de la conteneurisation par docker et l’orchestration par Kubernetes
Ensuite nous allons démontrer les différentes étapes de déploiement et test de notre solution, et terminons par une etude managériale du projet,
Ce travail sera clôturé par une conclusion et des perspectives.

## Slide 3
Introduction
SDN
NFV
3
Notes: Un réseau de communication est par définition un ensemble de ressources matérielles et logicielles mis en place pour offrir aux usagers un ensemble de services. À mesure que les demandes sur le centre de données augmentent rapidement, le réseau doit également croître. Cependant, le réseau devient beaucoup plus complexe avec l’ajout de centaines ou de milliers de périphériques réseau qui doivent être configurés et gérés, les opérateurs ont déployé plusieurs technologies à savoir les technologies SDN et NFV dans le but d’augmenter la capacité et les fonctionnalités des réseaux
Ces deux technologies à la fois différentes et complémentaires reposent sur la virtualisation des réseaux d’entreprises pour les rendre toujours plus programmables et automatisés.

## Slide 4
Qu’est-ce que le SDN et le NFV ?
4
Notes: Donc Qu’est-ce que le SDN et le NFV ?

## Slide 5
SDN (Software-defined networking)
Réseau Traditionnel
Software Defined Network
Plan de contrôle
Plan de données
Architecture SDN
5
Notes: Un réseau traditionnel est composé généralement des équipements d’interconnexions tels que des switchs et des routeurs. Ces équipements incorporent à la fois le plan de données et le plan de du contrôle de reseau. Dans ce modèle d’architecture, il est difficile de développer de nouveaux services, en raison du fort couplage qui existe entre le plan de contrôle et le plan de données. Afin d’ouvrir les équipements réseaux aux innovations, l’architecture SDN, a vu le jour. Elle permet de séparer le plan de contrôle du plan de données, et centralise toute l’intelligence de réseau dans une entité programmable appelée «Contrôleur», afin de gérer plusieurs éléments du plan de données via des APIs,
Le SDN est composée principalement de trois couches :
Couche de données : elle est composée des équipements d’acheminement tels que les switches ou les routeurs, son rôle principal est de transmettre les données.
Couche de contrôle : constituée d’un ou plusieurs contrôleurs SDN, son rôle est de contrôler et de gérer les équipements de l’infrastructure à travers une interfaceappelée ‘south-bound API’.
Couche application :elleprésente les applications qui permettent de déployer de nouvelles fonctionnalités réseau, comme l’ingénierie de trafic, QoS, la sécurité, etc

## Slide 6
NFV (Network function virtualization)
SDN
NFV
6
Notes: La virtualisation des fonctions réseau (NFV) permet de virtualiser les services réseau comme routeurs, pare-feu, load balancer, traditionnellement exécutés sur du matériel propriétaire. Ces services sont regroupés dans des machines virtuelles sur du matériel standard, ce qui permet aux opérateurs de services de faire fonctionner leur réseau sur des serveurs standard, plutôt que propriétaires .l 'ensembles des machines virtuels sont orchestrées par un hyperviseur comme VMware, KVM.etc.

## Slide 7
Problématique
SDN
✔ Exécution sur du matériel standard
✔ Réduire les couts
✔ Agilité de déploiement
L’infrastructure NFV
VNF (Fonctions réseaux virtualisées)
✔ le poids volumineux et la surcharge des machines virtuelle
✔ les coûts élevés des licences logicielles (l’hyperviseur)
✔ l'évolutivité de plusieurs VNF nécessite des investissements
considérables dans les serveurs et les équipements physiques
SDN
Virtualiser
Connectivité programmable
✔ Un contrôleur central peut agir comme un point
de défaillance unique.
✔ l’augmentation du trafic sur les grands réseaux
peut conduire à surcharger le contrôleur central.
Problèmes
La distribution des contrôleurs SDN
La centralisation d’un seul contrôleur SDN
7
Notes: L’infrastructure NFV d’Ericsson permet aux opérateurs de la téléphonie mobiles de déployer rapidement dedifférents VNF (Fonctions réseaux virtualisées) tout en garantissant de nombreux avantages tels que : les VNFs peuvent s’exécuter sur du matériel standard plutôt que sur du matériel spécialisé. Les ressources de calcul, de mémoire et de stockage des serveurs peuvent être partagées simultanément par plusieurs machines virtuelles de manière flexible tout en optimisant les coûts. Les VNF peuvent être crées et supprimés rapidement selon l’évolution de la demande. Cependant, ces fonctions virtualisées trouvent leurs limites dans : le poids volumineux et la surcharge des machines virtuelle,les coûts élevés des licences logicielles (l’hyperviseur), l'évolutivité de plusieurs VNF nécessitant des investissements considérables dans les serveurs et les équipements physiques. Le NFV et le SDN sont deux technologies complémentaires. Les NFV peuventvirtualiser le contrôleur SDN pour l'exécuter sur le cloud. Et le SDN sert NFV en fournissant la connectivité programmable entre plusieurs VNFs. La centralisation d’un seul contrôleur SDN a soulevé de nombreux défis, notamment un contrôleur central peut agir comme un point de défaillance unique c-a-d lorsque le controleur défaillant devient inaccessible, il peut provoquer la panne de l’ensemble du réseau ainsi que l’augmentation du trafic sur les grands réseaux, il peut conduire à surcharger le contrôleur central. Pour relever ces défis, la distribution des contrôleurs SDN (multi-contrôleurs) a été proposée pour réduire ces problèmes. Cependant, l’approche distribuée nécessite une importante synchronisation des données entre les différents contrôleurs afin de conserver une vue globale du réseau,ainsi elle est très coûteuse en ressources.

## Slide 8
Problématique
8

## Slide 9
Solution proposée
Serveur physique / Vm
Ryu controller
9
Notes: Pour répondre aux défis de la distribution de plusieurs contrôleurs SDN qui sont déployés soit dans des serveur physique soit dans des machines virtuelles, nous proposant une solution SDN baséesur la réplication des contrôleurs RYU déployés en tant que fonction réseau conteneurisé (microservice), chacun de ces microservices est excuté à lintérieur d’un conteneur docker et pour assurer la gestion et la surveillance d’un parc de conteneurs,nous allons utiliser l'orchestrateur Kubernetes.

## Slide 10
Solution proposée
Kubernetes cluster
Container runtime
Ryu controller
Microservice
10
Notes: Pour répondre aux défis de la distribution de plusieurs contrôleurs SDN qui sont déployés soit dans des serveur physique soit dans des machines virtuelles, nous proposant une solution SDN baséesur la réplication des contrôleurs RYU déployés en tant que fonction réseau conteneurisé (microservice), chacun de ces microservices est excuté à lintérieur d’un conteneur docker et pour assurer la gestion et la surveillance d’un parc de conteneurs,nous allons utiliser l'orchestrateur Kubernetes.

## Slide 11
Solution proposée
SDN
11
Notes: Alors la mise en place de notre solution SDN est basé sur 3 concepts fondamentaux les Microservices, la conteneurisation par Docker et l’orchestration des conteneurs par Kubernetes

## Slide 12
Microservices et Conteneurs
Docker
‘’Une architecture microservices a pour objet de diviser une application en tant que suites de petits services. Chacun de ces services est géré, mis a jour et évolué indépendamment des autres services’’
‘’Les microservices utilisent des conteneurs comme docker pour obtenir plus de vitesse de déploiement et de densité de ressources’’
12
Notes: Une architecture microservices a pour objet de diviser une application en tant que suites de petits services. Chacun de ces services est géré, mis a jour et évolué indépendamment des autres services.
Les microservices utilisent des conteneurs comme docker pour obtenir plus de vitesse de déploiement et de densité de ressources.

## Slide 13
VNF vs CNF
L'évolution des fonctions réseau, depuis l'approche PNF classique, aux VNF gérées par une plateforme d'orchestration des machines virtuelles, jusqu'aux CNF gérées par une plateforme d'orchestration des conteneurs :
13
Notes: Ce schéma représente l'évolution des fonctions réseau, depuis l'approche PNF classique, aux VNF gérées par une plateforme d'orchestration des machines virtuelles, jusqu'aux CNF gérées par une plateforme d'orchestration des conteneurs.

## Slide 14
Docker et Kubernetes
Docker nous permet de déployer nos applications dans des conteneurs. Du coup, notre infrastructure se retrouve divisée dans différents conteneurs.
Mais comment faire communiquer ces différents conteneurs?
Comment orchestrer un cluster de conteneurs?
Kubernetes est une plateforme open-source conçue pour automatiser, mettre à l'échelle et opérer des composants applicatifs conteneurisés.
Utilisation efficace des ressources de système
Haute disponibilité
Auto-résiliente
Evolutivité manuelle et automatique
14
Notes: Docker nous permet de déployer nos applications dans des conteneurs. Du coup,notre infrastructure se retrouve divisée dansde différents conteneurs.
Mais comment faire communiquer ces différents conteneurs? Comment orchestrer un cluster de conteneurs?
Kubernetes est une réponse à ces questions.
Kubernetes est une plateforme open-source conçue pour automatiser, mettre à l'échelle et opérer des composants applicatifs conteneurisés.
Parmi les principaux avantages offerts par Kubernetes :
1-L'utilisation efficace des ressources de système.
2- La haute disponibilité.
3-L’auto-résiliente.
4- L’evolutivité manuelle et automatique.

## Slide 15
Mise en place de la solution
Première étape : Déploiement du cluster kubernetes.
Deuxième étape : Préparation de limage de Ryu.
Troisième étape : Déploiement du contrôleur Ryu sur le cluster kubernetes.
Quatrième étape : Création de la topologie de réseau SDN.
15
Notes: Le déploiement de notre solution passe par quatre étapes principales :
1. Première étape : Déploiement du cluster kubernetes.
2. Deuxième étape : Préparation de limage de Ryu.
Troisième étape : Déploiement du contrôleur Ryu sur le cluster kubernetes
Quatrième étape : Création de la topologie de réseau SDN.

## Slide 16
Mise en place de la solution
Déploiement du cluster kubernetes.
16
Notes: Notre topologie est basé sur un cluster Kubernetes qui se compose d’un Master et deux Workers en utilisant l’outil « Minikube » qui est une distribution allégée de Kubernetes, qui mettre en place facilement un cluster kubernetes local,

## Slide 17
Mise en place de la solution
Préparation de limage de Ryu.
17
Notes: En suit nous allons construire l’image Docker de contrôleur RYU à partir d’un Dockerfile et la publie sur le Docker Hub en utilisant les commnades docker build et docke push.
Cette figure illustre le push de notre image sur docker Hub

## Slide 18
Mise en place de la solution
Déploiement du contrôleur Ryu sur le cluster kubernetes
18
Notes: Après la création de l’image de contrôleur Ryu, nous allons passer à l’étape suivant, qui est le déploiement et l'exécution de trois répliques de contrôleur RYU en tant que microservices à l'intérieur des pods du cluster Kubernetes, en utilisant le fichier YAML de déploiement, nous avons spécifié le nombre de réplique égale à 3 , le nom de l'image de contrôleur Ryu que nous allons créer précédemment et la quantité de ressources utilisé par chaque conteneur

## Slide 19
Mise en place de la solution
Accessibilité au contrôleur RYU
19
Notes: Après le déploiement de controleur RYU à l'intérieur des pods du cluster Kubernetes, il est nécessaire de exposer nos pods à l’exterieur de cluster
Le type de service ClusterIP, utilisé par défaut sur Kubernetes. Il expose les pod sur une adresse IP interne du cluster. De ce fait, les pod n'est accessible que depuis l'intérieur du cluster.

## Slide 20
Mise en place de la solution
Accessibilité au contrôleur RYU
20
Notes: Alors nous exploiterons deux services de type Nodeport, le premier service nommé « ryu-controller-service » permettre un accès au contrôleur Ryu et le deuxième service nommé « ryu-service» permettre un accès à l’interface graphique FlowManager.
Comme montre le shéma, le Nodeport expose nos pods vers l'extérieur du cluster à l'aide du protocol NAT (Network address translation). Il traduit les addreses ip et les numéros de ports pour permettre aux pods qui s’exécutent le contrôleur Ryu d’être accessible.

## Slide 21
Mise en place de la solution
Création de la topologie de réseau SDN.
21
Notes: Maintenant le contrôleur ryu est accessible, nous avons créé notre topologie de réseau SDN à l'aide l’émulateur ContainerNet qui est une extension de l'émulateur de réseau Mininet.
Dans cette architecture, six Open vSwitch (OVS) sont utilisés pour construire le réseau core et trois commutateurs (Switch S7, S8 et S9) sont utilisés pour fournir un réseau d'accès aux quatre machines hôtes et deux serveurs. La définition de cette topologie est basée sur le script Python suivant
Apres l’exécution de script, L‟application FlowManager affichée la topologie de notre réseau SDN

## Slide 22
Mise en place de la solution
Déploiement le découpage du réseau (Network Slicing)
22
Notes: Après la création de réseau SDN nous allons utiliser le network slicing pour découper notre réseau en sous-réseaux logiques, appelés “tranches” ou “slices”
Le but de cette technique est isoler les fonctions réseaux entre elles et permet aux clients (utilisateur) de profiter de fonctions réseaux dédiées et d’un accès partagé.
Nous avons 2 fonction réseaux conteneurisées : le service chat et le service FTP , Les deux services ont été exécutés sur le même serveur 1 mais un seul service qui se trouve dans une tranche spécifique peut être atteint par les hôtes de cette tranche.
C-a-d Host 1, Host 2 peut obtenir que le service chat via le port TCP 1060, tandis que Host 4, Host 3 peut obtenir que le service FTP via le port TCP 21.

## Slide 23
Test de la solution
23
Notes: Pour tester le bon foctionnment de notre réseau SDN ,nous avons utilisé l’analyseur de paquets Wireshark pour visualiser le trafic openflow, les messages open flow entre le contrôleur et les Open vSwitch sont bien affiché ce qui assuré que la communication entre le contrôleur et les Open vSwitch est bien établie

## Slide 24
Test de la solution
Test Auto-résiliente (Self Healing)
Restart automatically
24
Notes: Nous avons testé la résilience de notre solution, l’agent Kubelet de kubernetes assure que tous les conteneurs des pods sont en bon état de fonctionnent, lorsque l'un des pods de réplique de contrôleur RYU tombe en panne, Kubelet a rapidement recréé un nouveau pod pour remplacer celui qui endommagé, et cela d’une manière automatique (sans intervention de l’utilisateur).

## Slide 25
Test de la solution
Test Auto-Scaling (Evolutivité automatique)
- Créer un HorizontalPodAutoscaler (HPA) dans le but de ajuste automatiquement le nombre de répliques de contrôleur RYU pour satisfaire la demande
- HPA utilise l’utilisation de CPU comme mesure pour déterminer le nombre de répliques nécessaires.
25
Notes: Ensuit nous allons tester l’évolutivité de notre solution lorsqu'il y a une augmentation de la charge du travail sur le contrôleur SDN a cause d’une augmentation du trafic réseau, nous allons créer un HorizontalPodAutoscaler (HPA) dans le but de ajuste automatiquement le nombre de répliques de contrôleur RYU pour satisfaire la demande
HPA utilise l’utilisation de CPU comme mesure pour déterminer le nombre de répliques nécessaires.

## Slide 26
Test de la solution
Utilisation efficace des ressource
Contrôleur SDN central
Comparaison
Haute disponibilité
Evolutivité
Auto-scaling
Utilisation efficace des ressource
Auto-résiliente (Self Healing)
Distribution des contrôleurs SDN dans des VMs
Contrôleur SDN dans des conteneurs
26
Notes:   Le tableau suivant montre une comparaison entre notre solution et les solutions similaires qui existent.
  le choix de notre solution a été basé sur différents critères, comme nous le voyons, Le déploiement du SDN dans des conteneurs réponds à un ensemble d'exigences, à savoir:
L'utilisation efficace des ressources de système.
La haute disponibilité.
L’auto-résiliente.
L’evolutivité , l’auto-scaling et l’auto-résiliente

## Slide 27
Etude managériale du projet
Préparation de projet
Déploiement de la solution
Étude Managériale
Étude théorique
27
Notes: En tant qu’étudiante en TIC et Management, nous avons opté pour une étude Managériale afin de mener à bien notre projet en identifiant nos objectifs et assurant une bonne gestion de notre temps.
Nous avons divisé notre processus de travail en 4 phases :
Préparation de projet pour le choix de la solution.
Etude théorique pour comprendre les concepts généraux des technologies utilisées.
Déploiement de la solution pour l'implémentation de notre solution.
Et enfin, l’étude managériale

## Slide 28
Etude managériale du projet
Planification de PFE
28
Notes: Nous avons choisi le diagramme de Gant qui nous permet de visualiser, dans le temps, les diverses tâches composant notre projet. Il est présenté à l’aide du logiciel MindView.

## Slide 29
Etude managériale du projet
Moyens humains
Moyen matériels
Organisation du travail
Your Text Here
Gestion (encadrement et hiérarchie)
Gestion du changement
29
Notes: Afin de mesurer l’impact de notre solution sur l’entreprise, nous avons distribué un questionnaire aux parties prenantes de la solution.
Nous avons pu récolter 21 réponses. Le questionnaire contient 5 catégories: organisation du travail, Moyen matériels, Moyens humains, Gestion (encadrement et hiérarchie) et gestion du changement.

## Slide 30
Etude managériale du projet
Synthèse
Les employés sont conscients de l'intérêt apporté par cette solution.
La majorité des avis de client de Ericsson sont positifs en ce qui concerne cette solution qui permet de fournir des services réseau plus rentable.
Ericsson dispose de tous les outils logiciels et les moyens matériels nécessaires pour le déploiement de cette solution.
Une formation sur l’orchestration des CNF par kubernetes est nécessaire lors de la mise en œuvre de la solution.
30
Notes: D’après l’analyse des résultats du questionnaire distribué aux parties prenantes , nous constatons que :
- Les employés sont conscients de l'intérêt apporté par cette solution.
La majorité des avis de client de Ericsson sont positifs en ce qui concerne cette solution qui permet de fournir des services réseau plus rentable.
Ericsson dispose de tous les outils logiciels et les moyens matériels nécessaires pour le déploiement de cette solution.
Une formation sur l’orchestration des CNF par kubernetes est nécessaire lors de la mise en œuvre de la solution.
-

## Slide 31
Conclusion et perspectives
SDN & NFV
31
Notes: Nous arrivons à la fin de la présentation du notre projet qui a comme objectif de réaliser une solution SDN basé sur l’implémentation d’un contrôleur SDN en tant qu’application conteneurisée (microservice) qui assure l’évolutivité et la haute disponibilité à l’intérieur d’un cluster Kubernetes pour faire évoluer l’infrastructure NFV d’Ericsson.
Et nous proposons comme perspectives l’implémentation de notre solution dans un environnement Cloud sur OpenStack et de développer cette solution en utilisant les techniques de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique.